## Slide 1: 污水处理操作规程及管理制度

## Slide 2: 污水处理站工作职责
一、在公司主管部门的领导下， 严格执行环保法规， 认真落实公司的各项管理规定和要求， 对生产废水进行处理。
二、在工作中， 要认真遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范要求。保证污水处理体系正常运转， 努力达到最佳运转状态，处理后水质稳定，排放达标。
三、工作人员应熟知本职业务和应知应会， 认真学习环保法规和污水处理技术， 不断进行设施巡回检查，认真负责， 一丝不苟，不能因污水原因影响公司正常生产。
四、提高自身素质，文明礼貌，认真接待有关部门的检查和监测， 并搞好与其他部门之间的工作协调。
五、严格遵守公司劳动纪律和安全操作规程， 确保安全生产， 搞好现场管理和责任区环境卫生工作。做到池内无漂浮异物，场地清洁。

## Slide 3: 职业道德规范
防治污染 保护环境
钻研技术 精益求精
运行化验 一丝不苟
强化管理 贯彻始终
防治污染保护环境——这是污水处理站的主要任务，把生产车间的生产废水处理达标排放，是其工作的目标。
专研技术精益求精——环保科学是一门新兴的科学，对制药废水的处理要潜心研究，精益求精，做全国同行的排头兵
运行化验一丝不苟——运行工、化验员要做到遵守时间、取样准 确、化验认真、数据可靠、填报及时， 并与运行人员密切配合。倒班 运行人员要做到严格按工艺要求进行操作， 根据化验数据进行科学管 理， 及时调整运行参数， 保证污水处理的正常运行。
强化管理贯彻始终——由千特殊的工作环境和条件， 要严格工艺 要求， 严肃劳动纪律， 自觉遵守公司制度和规定， 始终如一的加强处理设施的运行管理。

## Slide 4: 设备场地管理制度和卫生制度
一、值班人员对本岗位的下列设备、设施和用具负有管理保护责 任。
1、 场地的所有设备、材料和配备的消防、安全和其他用具等；
2 、所有房屋构件， 本岗位的各种装置设施和用具等；
3、本岗位的各种记录、表格等；
4 、运行维护需用的材料、备件等；
值班人员有责任保证上述设备和物品不得遗失、损坏， 并做到完备整洁。
二、本岗位设施应应做到心中有数， 逐班清点移交。
三、值班人员按分工保证环境、设备的整洁卫生， 每天必须对设 备做一次清洁工作， 保持设备本体、台板、基础上无油渍和灰尘等。
四、值班人员对工作间、地面、门窗、桌椅等每班都要全面清扫、 擦抹， 并做好交班前的卫生工作， 接班人员发现卫生不符合要求时， 可拒绝接班， 直到交班人员清扫干净。
五、检修完毕后，检 修人员必须把现场设备等清理干净。 六、化验人员要保持各种仪器、设备的清洁、卫生、整齐。
六、对日常工作所产生的固体废弃物， 按规定要求定点分类放置。

## Slide 5: 设备维护保养管理制度
运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。
应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道等定期进行检查、 维修及防腐处理，并及时更换被损坏的照明设备。
应经常检查和紧固各种设备连接件， 定期更换易损件。
各种管道阀门应定期做启闭试验。
应定期检查、清扫电器控制柜， 并测试其各种技术性能。
在每次停泵后， 应检查填料或油封的密封情况， 进行必要的处理。 并根据需要填加或更换填料、润滑油、润滑脂。
凡设有钢丝绳的装置，绳的磨损量大于原直径 10%, 或其中的一股已 经断裂时， 必须更换。
各种机械设备除应做好日常维护保养外， 还应按设计要求或制造厂的要求进行大、中、小修。
检修各类机械设备时， 应根据设备的要求， 必须保证其同轴度、静平衡等技术要求。
不得将维修设备更换出的润滑油、润滑脂、实验室废水及其它杂物丢入污水处理设施内。
.维修机械设备时， 不得随意搭接临时动力线。
建筑物、构筑物等的避雷、防爆装置的测试、维修及其周期应符合 电业和消防部门的规定。
应定期检查和更换消防设施等防护用品。

## Slide 6: 交接班制度
一、接班人应提前十五分钟到岗， 做好接班前的准备工作， 接班 人未到交班人不准离开岗位。
二、交班人员应做好下列工作：
( 1 )交班前应填好值班日志和工作表格；
( 2 )记录好当班期间设备的运行情况和设备变更情况；
( 3 )交代当班时有效的上级指示、命令；
( 4 )交代当班出现的设备故障及处理措施和本班所发生的设备缺陷；
( 5 )交代天气情况，整理工器具，仪表，备品，消防安全用具等；
( 6)做好值班地点和设备的清洁工作；
( 7)做好本班未完事项。

## Slide 7
三、接班人应做好下列工作：
( 1) 会同交班人全面检查所管辖设备情况， 查阅交班记录的事项
是否与实际相符；
( 2) 详细了解曾发生事故情况和设备缺陷 情况；
( 3) 检查运行日志和各种记录内容是否完全正确， 索取有效的上 级指令、命令；
( 4 )检查接受的工器具是否齐全， 完好；
( 5 )负 责抄录交接班最后一次仪表指示读数；
( 6 )检查值班地点和设备的卫生是否符合要求；
四、遇到下述情况不准进行交班：
( 1 )接班人刚喝过酒；
( 2 )发生事故或正在处理事故；
( 3 )正在进行其他不宜交接班的工作。
五、正式办理交接班手续， 双方认为无疑问时共同在交接班日志 签字后交班人方可下班。因交接班手续不全或交接班不清而发生的问 题由接班人负责。

## Slide 8: 班长岗位职范责围
一、在公司主管部门直接领导下， 负责 污水处理站的生产、设备管理、安全管理和场地卫生管理， 组织班组职工努力完成工作任务和 各项指标。
二、严格执行环保法规， 认真落实公司各项管理规定和要求，带头遵守公司有关规章制度， 接受主管部门监督。
三、主持污水处理一般性技术改造， 应用和推广、运行调试工作。
四、每天查看化验、运行记录， 随时掌握污水运行情况，及时解 决生产过程中出现的问题，确保污水处理体系运行正常，废水达标排放。
五、及时向上级领导汇报工作，提出合理化建议， 倾听职工意见， 努力完成主管部门交办的其他任务。

## Slide 9: 运行操作工职责范围
一、严格遵守公司及污水处理站各种管理制度，认真执行各项安 全及业务操作规程及交接班制度。
二、工作时间不干与工作无关之事，认真操作， 根据生产废水进水情况， 调整污水处理运行体系，包括水泵、风机，认真操作并填写记录。
三 、及时了解水质化验情况，及时调节进水量及有关运行参数，达到最佳运行状态，确保排放水质达标。
四、每班按时巡查设备的运行情况和有关安全问题，发现电器 、 设备故障， 立即与相关人员取得联系并协助维修，确保污水处理设施的正常运行。

## Slide 10: 运行巡查操作规程
一、地沟、集水井、调节池：
l 、每次巡回检查时，要观察地沟水位， PH 值 、颜色变化 、进水量大小，做到心中有数。
2、根据调节池水量多少，及时调整水泵流量。
3、随时清理高浓池、低浓池表面漂浮物，保证水泵无堵塞。每次巡回检查水泵、阀门有无漏水情况及水泵是否正常等。
4、发现异常现象，立即停止水泵运行，起用备用水泵，并及时通知协助维修工维修，做好记录及交接班说明。
二、风机房：
l 、每次巡回检查运行风机的风压，并观察运行风机是否足油或漏油，声音是否正常。
2、发现异常情况，立即停止风机运转，起用备用风机并及时通知协助维修工维修 ，做好记录和交接班说明
三、调节池、厌氧池 、好氧池、沉淀池、污泥浓缩池：
l 、每次巡回检查记录PH 值，查看厌氧池进水情况。
2、查看好氧化池进气情况，曝气是否均匀。
3、查看各池水质变化和颜色情况，做到心中有数。
4、查看沉淀池出水情况。
5、及时清除池中杂物。
四 、排污口：
l 、 每次巡回检查排污口时，要认真查看排放水质、颜色
有否有较大变化。
2、发现水质颜色异常要立即采取措施启动应急设备，并取样化验监测。
3、及时清除排污口杂物，保持清洁。

## Slide 11: 设备操作安全规程
严禁在设备处于带电运行的情况下进行维修工作。
不得关闭水泵进水口阀门，正常维修除外。
在没有足够的保护设施下，不得进行高空作业、修理照明灯具或处理设备。
不得向池中丢弃垃圾和废弃物。
非特殊工作，不得翻越水池栏杆， 以免发生危险。
在需下池检修时， 必须有保护人员在旁， 不得单独进行工作。
注意保护各类处理设备， 不得在设备上摆放物品及攀爬。
注意保护各类测量仪表， 防止磕碰。
需使用梯子进行操作时， 需将梯子固定好，且必须由其他工作人员陪同， 不得单人操作。

## Slide 12: 岗位责任制
1、明确本岗位的职责范围，熟悉掌握有关知识及操作技能。
2、上岗人员必须着工作服，佩戴胸牌，要求服饰干净整齐。
3、搞好交接班制度，本班出现的问题应及时处理，交接班时，要详细说明运行情况，交清运行记录 ，接班人员了解清楚后方可接岗。
4、严格按操作规程详细检查每一个操作单元的运行情况，不遵守操作规程造成设备损坏，应酌情予以赔偿和处罚。
5、定期巡回检查， 巡视内容、顺序及具体操作按各污水站的具体规定。每 1 小时不少于一次。发现问题及时处理， 并作详细记录。
6、为了保证出水达标， 必 须加强各工艺单元的中控分析工作， 实行量化管理， 使 各工艺单元达到最佳控制点。中控分析记录必须准确、 真实、整齐。
7、加强对设备、仪表、阀门的维护保养， 定期加油、检修，设备严禁带“病”运行，设备维护、保养、检修有专人负责后， 并作记录。
8、认真作好值班记， 工作内容与值班记录必须相符，内容要求真实，数据要求准确。
9、保持室内及室外卫生， 整个污水站分出若干责任区，专人负责，要求室 内清洁， 桌面， 地面洁净，无“ 跑冒滴漏” 事故点， 设备、仪表 、管道、阀门见本色 。

## Slide 13: 安全责任制
1、认真贯彻我国劳动保护工作的指导方针，树立“安全第一，预防为主”的 思想， 正确处理生产必须安全，安全促进生产的辩证关系。
2、严格逍守厂内一切安全规章制度， 认真执行站内各项操作规程。
3、对新工人必须进行三级安全教育， 对特殊工种（电器、焊接等）操作工， 必须有“特殊工种操作证”并有一定的防护措施下方可独立操作。
4、工作时间必须按规定着装工作服，使用酸碱，腐蚀 性化学药品时， 应采取 有效的防护措施。
5、电器设备、线路发生故障， 立即切断电源， 并及时排除。
6、增强防火意识，严禁在工作区域内吸烟， 杜绝火灾隐患。设置消防器材， 全体员工要学会使用和保管。
7、在污水池上工作，严防溺水事故， 登高作业要有安全保护措施
8、各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践， 并考试合格后 方可上岗。
9、启动设备应在做好启动准备工作后进行。
10、操作人员在启闭电器开关时， 应按电工操作规程进行。
11 各种设备维修时必须断电， 并应在开关处悬挂维修标牌后， 方可操作
12、雨天或冰雪天气， 操作人员在构筑物上巡视或操作时， 应注意防滑。
13、清理机电设备及周围环境卫生进， 严禁擦拭设备运转部位， 冲洗水不得 溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。
14、各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品， 做好安全防范工作。
15、应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。
16、严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。